## Slide 1
Pemeriksaan Pendahuluan
Analisis Pendahuluan Kering
Analisis Pendahuluan Basah
Analisis pendahuluan = tahap analisa awal untuk analisis kualitatif yang dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap sifat – sifat fisik sampel.
Analisis pendahuluan

## Slide 2
Analisis Pendahuluan Kering
Pengamatan bentuk dan warna analit
Pemanasan
Uji Nyala
Uji Reaksi Arang
Uji Manik Boraks

## Slide 3
Identifikasi Warna
Beberapa ion – ion dalam larutan akan memberikan warna – warna khusus, misalnya:
: Ni(II), Cr(III), Cu(II), Cr2O3, Hg2I2, K2MnO4
: Cu(II), Co
: Pb3O2, As2S2, HgO, HgI2, Sb2S2, CrO3, Cu2O, K3[Fe(CN)6], bikromat
: : Mn(II) dan Co(II)
: Fe(III), CdS, As2S3, SnS2, PbI2, HgO, K4[Fe(CN)6].3H2O, kromat
: PbO2, CdO, Fe3O4, Ag3AsO4, SnS, Fe2O3, Fe(OH)3
: PbS, CuS, CuO, HgS, FeS, MnO2, CoS, NiS, Ni2O3, Ag2S dan C
Hijau
Biru
Merah
Merah Jambu
Kuning
Hitam
Coklat

## Slide 4
Beberapa zat apabila dilarutkan dalam asam encer atau air, akan menghasilkan warna ion yang berbeda. Warna ion yang terdapat dalam larutan encer:
: nikel, besi (II), kromium (III)
: tembaga (II)
: dikromat
: : kobalt
: kromat, heksasianoferat(II)
: permanganate
Hijau
Biru
Merah Jingga
Merah Jambu
Kuning
Ungu

## Slide 6
Contoh cairan tak berwarna : air, alkohol, aseton, eter, asam asetat, ester, ammonia, asam sulfat dan asam klorida.
Larutan yang memiliki bau khas: alkohol, ester, asam asetat dan ammonia.

## Slide 7
Sifat Higroskopis
Garam seperti CaCl2, MgCl2 dan FeCl3 bersifat higroskopis.
Bau/Aroma
Beberapa larutan yang memiliki bau khas:
Bau NH3  garam-garam NH4+
H2S  garam sulfide
Bau Cuka  garam asetat
Bau halogen
Bau gas nutrous

## Slide 8
Sifat Asam Basa
Sifat asam basa dapat diidentifikasi dengan pengujian menggunakan kertas lakmus. Senyawa asam akan menghasilkan warna lakmus merah, sedangkan senyawa basa akan menghasilkan warna lakmus biru.
Uji dengan pemanasan
Pemanasan pada suatu senyawa kimia akan menghasilkan sublimasi, lelehan, penguraian yang disertai dengan perubahan warna, adanya uap air atau gas yang dihasilkan.

## Slide 9
Pengamatan | Kesimpulan
Menghitam (karena karbon memisah), disertai pembakaran | Zat – zat organik (ex: tartat dan sitrat)
Menghitam, tidak disertai pembakaran atau bau | garam – garam Cu, Mn, dan Ni pada suhu yang tinggi
Kuning ketika panas, putih ketika dingin | SnO2 atau Bi2O3
Kuning ketika panas dan dingin | PbO dan beberapa garam Pb
Coklat ketika panas dan dingin | CdO dan banyak garam Cd
Merah saampai hitam ketika panas, coklat ketika dingin | Fe2O3
Biru ketika dingin, putih ketika panas | CuSO4.5H2O
Hijau muda ketika dingin, putih ketika panas | FeSO4.7H2O
Uji pemanasan (Perubahan Warna)

## Slide 10
Pengamatan | Kesimpulan
Sublimat putih | HgCl2, HgBr2, ammonium halide, Sb2O3, senyawa organic lain yang mudah menguap (asam oksalat, asam benzoate)
Sublimat abu-abu, mudah digosok menjadi butir – butir bulat | Hg
Sublimat abu – abu baja, bau seperti bawang putih | As
Sublimat kuning | S ( melebur ketika dipanaskan), As2S3, HgI2 (merah bila digosok dengan batang kaca)
Sublimat hitam – biru; uap berwarna lembayung | I
Uji pemanasan (Pembentukan Sublimat)

## Slide 11
Pengamatan | Kesimpulan
Menghasilkan air, uji dengan kertas lakmus | Garam ammonium, garam asam, asam – oksi, hidroksida
Menghasilkan oksigen | NO3, ClO, ClO4, BrO3, IO3
Asam coklat tua atau kemerahan | Nitrat atau nitrit dari logam berat
Menghasilkan CO2 (mengeruhkan air kapus) | CO3, H2CO3, C2O4 dan senyawa organic
Menghasilkan aseton (terbakar dengan nyala terang) | asetat
Menghasilkan fosfina (bau ikan; mudah terbakar) | Fosfit dan hipofosfit
Menghasilkan SO2 (bau belerang terbakar) | Sulfit, sulfat dan tiosulfat
Menghasilkan H2S (bau telur busuk) | Sulfida asam, sulfide berhidrat
Uji pemanasan (Terbentuk gas atau uap)

## Slide 12
Pengamatan | Kesimpulan
Menghasilkan Cl2 (gas hijau – kekuningan) | Klorida tidak stabil, ex: Cu, Au dan Pt; klorida asam yang disertai zat – zat pengoksidasi
Menghasilkan Br2 (uap coklat – kemerahan) | Klorida tidak stabil, ex: Cu, Au dan Pt; klorida asam yang disertai zat – zat pengoksidasi
Menghasilkan iod (uap lembayung yang mengembun menjadi Kristal) | Iod dan iodide tertentu
Uji pemanasan (Terbentuk gas atau uap) lanjutan…

## Slide 13
uji pipa tiup dilakukan pada sebuah bongkah (blok) arang.
Pembakaran akan menandakan adanya zat pengoksidasi (nitrat, nitrit, klorat, dll).
Uji Pipa Tiup

## Slide 14
Identifikasi Uji Pipa Tiup
Pengamatan | Kesimpulan
Putih, kuning ketika panas | ZnO
Putih, bau bawang putih | As2O3
Coklat | CdO
Kerak kuning, logam dapat ditempa | Pb
Manik-manik dapat ditempa | Ag, Sn putih, Cu serpih merah

## Slide 15
Menguji zat atsiri
Bagian terpanas nyala; zona pelelehan
Mengoksidasi zat – zat terlarut dalam manik boraks, natrium karbonat atau garam mikrokosmik
Terdapat kelebihan oksigen (proses oksidasi), temperature tidak tinggi
Kaya akan karbon, mereduksi oksida kerak menjadi logam
Mereduksi boraks
Uji Nyala

## Slide 16
Identifikasi Uji Nyala
Pengamatan | Kesimpulan
Nyala kuning emas | Na
Nyala lembayung | K
Nyala merah bata | Ca
Nyala merah darah | Sr
Nyala hijau kekuningan | Ba
Nyala biru abu - abu | Pb, As, Sb, Bi dan Cu
Nyala magenta | Li

## Slide 17
Uji Spektroskopi – spectra Nyala
Pemanfaatan uji nyala dalam analisis adalah memisahkan cahaya ke dalam warna penyusunnya dan mengidentifikasi kation yang ada dengan warna komponen yang khas untuk masing – masing ion.
Unsur – unsur yang dapat diidentifikasi dengan spektroskopi nyala dalam analisis kualitatif : natrium, kalium, litium, talium, kalsium, strontium dan barium.

## Slide 19
Uji Manik Boraks
Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi logam tertentu.
Tujuan = oksida logam akan menghasilkan warna yang khas apabila terkena Bunsen.
Kawat Pt, dibengkokkan menjadi suatu lingkaran kecil.
Dipanaskan dalam nyala Bunsen, dibenamkan dalam bubuk boraks (Na2B4O7.10H2O) , diletakkan pada nyala terpanas  manik mirik kaca
Na2B4O7 = 2NaBO2 + B2O3
Manik boraks berwarna karena terbentuk borat berwarna.
CuO + B2O3 = Cu(BO2)2 (tembaga (II) metaborat)
CuO + NaBO2 = NaCuBO3 (ortoborat)

## Slide 20
Nyala Pengoksidasi | Nyala Pereduksi | Logam
Hijau bila panas, biru bila dingin | Tak berwarna bila panas, merah bila dingin | Cu
Kuning, panas dan dingin | Hijau, panas dan dingin | Fe
Kuning tua bila panas, hijau bila dingin | Hijau, panas dan dingin | Cr
Lembayung, panas dan dingin | Tidak berwarna, panas dan dingin | Mn
Biru, panas dan dingin | Biru, panas dan dingin | Co
Coklat – kemerahan bila dingin | Abu – abu bila dingin | Ni
Identifikasi Manik Boraks

## Slide 21
Uji Manik Fosfat
Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi garam mikroskomik, natrium ammonium hydrogen fosfat.
Manik tembus cahaya tak berwarna mengandung natrium meta fosfat
Na(NH4)PHO4 = NaPO3 + H2O + NH3
Bereaksi dengan logam oksida membentuk ortofosfat yang sering kali berwarna.
NaPO3 + CoO = NaCoPO4

## Slide 23
Reaksi Basah
Reaksi basah dilakukan dalam bentuk larutan dan hasilnya berupa:
Terbentuknya endapan
Adanya pembebasan gas
Adanya perubahan warna
Cara pengerjaan:
Pengendapan (konstanta zat yang dilarutkan lebih besar dari Ksp)
Pengendapan dengan H2S (mengalirkan gas dari satu tempat ke tempat lain
Penggunaan filtrate
Penguapan
Pengeringan endapan

## Slide 24: Analisis Kualitatif Kation dan Anion

## Slide 25
Penggolongan Kation
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Golongan V

## Slide 32: Penggolongan Anion
Golongan A
Bereaksi dengan asam menghasilkan gas
Golongan B
Reaksi pengendapan dan Redoks

## Slide 35
Ion karbonat = CO32-
Ion sulfit =
Ion sulfat =

## Slide 36: Thanks!
Any questions?