## Slide 1
TEKNOLOGI SEDIAAN FARMASI STERIL
Formulasi
Salep Mata
apt. Reski Mulia., M.Farm
Program Studi S1 Farmasi
Stikes Prima Indonesia
Mata Kuliah: Teknologi Sediaan Farmasi Steril
Sub CPMK: Formulasi Salep Mata

## Slide 2
CAPAIAN PEMBELAJARAN (Sub CPMK)
01
Menjelaskan karakteristik dan persyaratan sediaan salep mata sesuai standar Farmakope.
02
Mengidentifikasi komponen formulasi sediaan salep mata (zat aktif, basis salep, dan bahan tambahan).
03
Menjelaskan tahapan formulasi dan proses pembuatan sediaan salep mata secara aseptik.
04
Menganalisis faktor-faktor kritis dalam formulasi salep mata (sterilitas, homogenitas, ukuran partikel, dan stabilitas).
05
Menentukan formulasi sediaan salep mata yang sesuai dengan persyaratan mutu dan prinsip CPOB.

## Slide 3
Pembelajaran Topik MATERI
01
Karakteristik & Persyaratan
02
Komponen Formulasi
03
Proses Pembuatan Aseptik
04
Faktor Kritis Formulasi
05
Persyaratan Mutu & CPOB
Formulasi Salep Mata — Teknologi Sediaan Farmasi Steril

## Slide 4
DEFINISI SALEP MATA
Salep mata adalah sediaan semi padat STERIL yang dioleskan pada kantung konjungtiva untuk memberikan efek terapi lokal pada mata.
Farmakope Indonesia Ed. VI, 2020 | USP 43-NF 38
BENTUK
Semi Padat (Ointment)
SIFAT
Steril & Homogen
RUTE
Topikal Okular
KONTAK
Lebih lama vs tetes mata

## Slide 5
PERSYARATAN FARMAKOPE SEDIAAN SALEP MATA
🔬 STERIL
Bebas dari mikroorganisme hidup. Diuji sesuai FI Ed.VI <71> Sterility Testing
⚗️ HALUS & HOMOGEN
Tidak terasa kasar pada kulit atau membran mukosa mata saat digunakan
🔍 BEBAS PARTIKEL KASAR
Ukuran partikel ≤25 µm (FI). Tidak menimbulkan iritasi mekanis pada kornea
⚖️ STABIL FISIKA-KIMIA
Tidak ada pemisahan fase, perubahan warna, atau degradasi zat aktif selama penyimpanan
🛡️ TIDAK MENGIRITASI
pH dipertahankan 7.4 (isofisiologis). Bebas bahan iritatif bagi mukosa mata
📦 WADAH TEPAT
Dikemas dalam tube steril, logam atau plastik, bertutup rapat, satu kali pakai atau multi-dose
Sumber: Farmakope Indonesia Ed. VI (2020); USP-NF 2024; BP 2023

## Slide 6
PERBANDINGAN SEDIAAN OKULAR
Parameter | Tetes Mata (Collyrium) | Salep Mata (Unguentum) | Gel Mata
Viskositas | Rendah (1 cP) | Tinggi (semi padat) | Sedang
Waktu Kontak | Pendek (2-5 menit) | Panjang (>30 menit) ✓ | Sedang (10-20 menit)
Bioavailabilitas | ~1-7% | ~5-15% ✓ | ~5-10%
Penglihatan | Tidak terpengaruh | Buram sementara | Sedikit buram
Frekuensi Dosis | Lebih sering | Lebih jarang ✓ | Jarang
Sterilitas | Wajib ✓ | Wajib ✓ | Wajib ✓
Penggunaan | Siang hari | Malam hari / bayi | Fleksibel

## Slide 7
KOMPONEN I — ZAT AKTIF (Active Pharmaceutical Ingredient)
Zat aktif memberikan efek terapi dan harus stabil dalam basis salep selama penyimpanan.
Antibiotik
Kloramfenikol 0.5-1%
Tetrasiklin HCl 1%
Eritromisin 0.5%
Gentamisin 0.3%
Antivirus
Asiklovir 3%
Trifluridin 1%
Gansiklovir 0.15%
Kortikosteroid
Deksametason 0.1%
Hidrokortison 1%
Prednisolon asetat 1%
Antiglaukoma & Lain
Pilokarpin HCl 1-4%
Timolol maleat 0.25%
Asetazolamid (oral)

## Slide 8
KOMPONEN II — BASIS SALEP (Ointment Base)
Basis Utama yang Digunakan
Vaselin Putih (White Petrolatum)
Paling umum digunakan. Inert, tidak terabsorpsi, stabil, memberikan efek oklusif.
Lanolin Anhidrat
Dapat menyerap air. Digunakan sebagai emolien. Potensi sensitivitas pada pasien tertentu.
Campuran Vaselin + Lanolin
Kombinasi untuk meningkatkan sifat penyerapan. Formula banyak digunakan di industri.
Liquid Petrolatum (Paraffin Liq.)
Pengencer basis. Membantu dispersi zat aktif yang larut minyak.
Syarat Basis Salep Mata
Tidak mengiritasi jaringan mata
Inert dan tidak bereaksi dengan zat aktif
Stabil dalam kondisi penyimpanan
Memungkinkan pelepasan zat aktif optimal
Bebas dari kontaminan & partikel
⚠️ Catatan Penting
Basis berair (hidrofilik) umumnya TIDAK digunakan untuk salep mata karena mudah terkontaminasi mikroba. Basis anhidrat (berminyak) lebih dipilih karena stabilitas dan inertisitas yang lebih baik.
Ref: Ansel HC et al., 2014; Allen LV, 2013

## Slide 9
KOMPONEN III — BAHAN TAMBAHAN (Excipients)
Antioksidan
Butil Hidroksi Anisol (BHA): 0.02%
Butil Hidroksi Toluen (BHT): 0.01%
Tokoferol (Vit. E): 0.05%
Fungsi: Mencegah oksidasi lemak pada basis (rancidity)
Pengawet*
Benzalkonium klorida: 0.01%
Klorobutanol: 0.5%
Timerosal: 0.01%
*Jarang digunakan karena kontak langsung dengan mata (toksik)
Penstabil
EDTA (chelating agent): 0.01%
Stabilisator pH (buffer sitrat/fosfat)
Surfaktan non-ionik: Polisorbat 80
Fungsi: Menjaga kestabilan fisika-kimia sistem
Pengental / Viskositas
Hidroksipropil Metilselulosa (HPMC)
Karbopol 940/941
Polimer: Polietilen oksida
Fungsi: Meningkatkan viskositas dan waktu kontak

## Slide 10
CONTOH FORMULASI SALEP MATA KLORAMFENIKOL 1%
Komponen | Fungsi | Kadar | Jumlah (5 g)
Kloramfenikol | Zat Aktif (Antibiotik) | 1,0% b/b | 0,05 g
Vaselin Putih | Basis Salep Utama | 97,98% b/b | 4,899 g
Lanolin Anhidrat | Basis / Emolien | 1,0% b/b | 0,05 g
BHT (Butil Hidroksitoluen) | Antioksidan | 0,01% b/b | 0,0005 g
Tokoferol | Antioksidan tambahan | 0,01% b/b | 0,0005 g
TOTAL |  | 100% | 5,000 g
📝 Catatan Formula:
• Kloramfenikol digerus halus sebelum dicampurkan ke basis • Sterilisasi basis dengan oven 150°C/1 jam
• Pencampuran dilakukan di ruang aseptik LAF (Laminar Air Flow) • Uji sterilitas wajib sebelum rilis produk

## Slide 11
PRINSIP PEMBUATAN ASEPTIK
Karena salep mata tidak dapat disterilisasi akhir (terminal sterilization) setelah pengemasan, maka seluruh proses harus dilakukan secara aseptik.
🏗️ Fasilitas
Ruang aseptik Grade A/B (ISO 5), tekanan positif, filtrasi HEPA, monitoring partikel & mikroba
👨‍⚕️ Personel
Pakaian steril lengkap (baju, sarung tangan, masker). Pelatihan teknik aseptik bersertifikasi
🧰 Peralatan
Mortar, spatel, tube, alat ukur disterilisasi. Validasi dekontaminasi peralatan
🧪 Bahan
Zat aktif & eksipien disterilisasi terpisah sebelum pencampuran. Uji kualitas bahan baku
🌬️ Laminar Air Flow
Pencampuran dilakukan di LAF Class 100 (ISO 5). Aliran udara laminar mencegah kontaminasi
📋 Dokumentasi
Setiap tahap didokumentasikan (batch record). Sistem IPC (In-Process Control) diterapkan

## Slide 12
TAHAPAN PEMBUATAN SALEP MATA SECARA ASEPTIK
1
Persiapan & Desinfeksi
Sterilisasi ruangan, peralatan, wadah & bahan. QC bahan baku.
2
Sterilisasi Basis
Vaselin putih & lanolin disterilisasi: Oven 150°C/1 jam atau filtrasi membran 0.22 µm.
3
Sterilisasi Zat Aktif
Tergantung sifat: radiasi gamma, panas kering, panas lembab, atau filtrasi.
4
Pencampuran Aseptik
Di dalam LAF Grade A. Zat aktif digerus halus lalu dicampur geometris ke dalam basis.
5
Homogenisasi
Menggunakan triple roller mill atau homogenizer untuk menghasilkan partikel ≤25 µm.
6
Pengisian Aseptik
Diisi ke dalam tube steril menggunakan filler aseptik. Penimbangan tiap tube.
7
Penutupan & Sealing
Ujung tube ditutup rapat (crimping) secara aseptik untuk menjaga sterilitas.
8
QC & Rilis
Uji: sterilitas, homogenitas, ukuran partikel, uji kebocoran, penampilan visual.

## Slide 13
METODE STERILISASI KOMPONEN SALEP MATA
Panas Kering (Oven)
📌 Kondisi: 150-170°C / 1-2 jam
✅ Untuk: Vaselin putih, lanolin, alat gelas, paraffin
+ Keunggulan: Tidak ada residu, efektif untuk minyak & gemuk
- Keterbatasan: Tidak cocok untuk bahan yang tidak tahan panas
Panas Lembab (Autoklaf)
📌 Kondisi: 121°C / 15 menit (15 psi)
✅ Untuk: Larutan berair, alat logam, karet
+ Keunggulan: Cepat, efektif untuk semua mikroba
- Keterbatasan: Tidak cocok untuk basis berminyak (hidrolisis)
Filtrasi Membran
📌 Kondisi: Suhu kamar (aseptik)
✅ Untuk: Zat aktif terlarut, larutan sensitif panas
+ Keunggulan: Cocok untuk bahan termolabil
- Keterbatasan: Hanya untuk larutan (tidak untuk basis padat)
Radiasi Gamma
📌 Kondisi: 25-50 kGy
✅ Untuk: Bahan baku serbuk, alat sekali pakai
+ Keunggulan: Tidak meninggalkan residu panas
- Keterbatasan: Fasilitas khusus, mahal, potensi degradasi

## Slide 14
FAKTOR KRITIS I — STERILITAS
Sterilitas adalah persyaratan MUTLAK — mata tidak memiliki mekanisme pertahanan seperti saluran pencernaan
Uji Sterilitas (FI Ed. VI <71>)
Metode membran filtrasi (dianjurkan)
Metode inokulasi langsung
Media: Fluid Thioglycolate (bakteri anaerob)
Media: Soybean-Casein Digest (aerob & fungi)
Inkubasi: 14 hari pada suhu 20-25°C & 30-35°C
Jumlah sampel: sesuai tabel FI
Hasil: negatif pertumbuhan = LULUS
Sumber Kontaminasi & Pencegahan
⚠️ Udara:
Filtrasi HEPA, tekanan positif
⚠️ Personel:
Teknik aseptik, pakaian steril
⚠️ Bahan baku:
Uji bahan awal, CoA supplier
⚠️ Peralatan:
Sterilisasi & validasi alat
⚠️ Wadah:
Sterilisasi tube sebelum pengisian
⚠️ Air:
Aqua for injection (WFI) jika diperlukan

## Slide 15
FAKTOR KRITIS II — HOMOGENITAS
Distribusi zat aktif yang merata (homogen) sangat penting untuk memastikan setiap dosis memiliki kadar terapi yang konsisten.
Teknik Levigasi
Zat aktif digerus dengan levigating agent (minyak mineral/gliserin) hingga pasta halus, lalu dicampur geometris ke basis
Triple Roller Mill
Proses mekanik untuk mengurangi ukuran partikel dan mendistribusikan zat aktif secara merata di basis salep
Teknik Geometric Dilution
Pencampuran bertahap: zat aktif + porsi kecil basis → tambah basis sama banyak → ulangi hingga seluruh basis tercampur
Uji Homogenitas:
• Visual: Oleskan di atas kaca objek, lihat konsistensi warna/tekstur
• Uji kandungan: Sampling dari 3 titik berbeda (atas, tengah, bawah tube). RSD ≤2%
• Mikroskopi: Verifikasi distribusi partikel (FI, Uji Homogenitas Sediaan Semi Padat)

## Slide 16
FAKTOR KRITIS III — UKURAN PARTIKEL
Standar Farmakope: Tidak ada partikel > 75 µm | ≤20 partikel 25-75 µm per 10 µg salep (FI Ed.VI)
≤10 µm
Ideal - Tidak terasa
di mata
10-25 µm
Acceptable
Batas bawah toleransi
25-75 µm
Batas atas - Max 20
partikel diizinkan
>75 µm
TIDAK DIIZINKAN
Menyebabkan iritasi
Metode Pengujian & Pengurangan Ukuran Partikel:
🔬 Mikroskopi optik dengan micrometer eyepiece (FI Ed.VI <786>) ⚙️ Laser diffraction (D90 ≤25 µm untuk sediaan salep mata) 🏭 Triple roller mill: proses mekanik paling umum di industri 🔩 Colloidal mill: untuk partikel sangat halus (nanometer range)

## Slide 17
FAKTOR KRITIS IV — STABILITAS SEDIAAN
🌡️ Faktor: Suhu
⚡ Dampak: Akselerasi degradasi kimia, peningkatan oksidasi, perubahan konsistensi basis
✅ Solusi: Penyimpanan 15-25°C, jauh dari sumber panas. Uji stabilitas dipercepat (40°C/75% RH, 6 bulan)
💡 Faktor: Cahaya
⚡ Dampak: Fotodegradasi zat aktif (terutama antibiotik, kortikosteroid). Perubahan warna
✅ Solusi: Wadah tube opak/aluminium. Penyimpanan terlindung cahaya. Uji fotostabilitas ICH Q1B
🌬️ Faktor: Oksigen
⚡ Dampak: Oksidasi basis (rancidity), degradasi zat aktif sensitif oksidasi
✅ Solusi: Antioksidan (BHA/BHT/tokoferol). Pengemasan dengan nitrogen. Wadah kedap udara
💧 Faktor: Kelembapan
⚡ Dampak: Hidrolisis zat aktif, pertumbuhan mikroba pada basis hidrofilik
✅ Solusi: Basis anhidrat lebih stabil. Wadah kedap. Kontrol RH ruang produksi <60%

## Slide 18
PROTOKOL UJI STABILITAS SALEP MATA
Jenis Uji | Kondisi | Durasi | Parameter
Dipercepat | 40°C ± 2°C / 75% RH ± 5% | 6 bulan | Kadar, penampilan, konsistensi, sterilitas
Real-Time (Long Term) | 25°C ± 2°C / 60% RH ± 5% | 24-36 bulan | Semua parameter + mikrobiologi
Intermediate | 30°C ± 2°C / 65% RH ± 5% | 12 bulan | Kadar, penampilan, sterilitas
Fotostabilitas | ICH Q1B: ≥1.2 juta lux-jam | Satu siklus | Perubahan warna, degradasi produk
Freeze-Thaw | -20°C → 25°C (3 siklus) | 3 minggu | Homogenitas, pemisahan fase, penampilan
Kriteria Kelulusan Uji Stabilitas:
• Kadar zat aktif ≥90% dari label pada akhir shelf life • Tidak ada perubahan warna/bau signifikan • Konsistensi sesuai spesifikasi
• Sterilitas terjaga • Ukuran partikel tetap ≤25 µm • Tidak ada pemisahan fase
Ref: ICH Q1A(R2), ICH Q1B; WHO TRS 953 (2009)

## Slide 19
PERSYARATAN MUTU SALEP MATA — QC LENGKAP
Uji Sterilitas
FI <71> / USP <71> | Negatif pertumbuhan (14 hari inkubasi)
Uji Kejernihan & Partikel
FI <789> / USP <789> | ≤20 partikel (25-75 µm) / 10 µg; tidak ada partikel >75 µm
Uji Homogenitas
FI Suplemen III | RSD kandungan ≤2% dari 3 area sampling
Penetapan Kadar
FI / USP Monografi | 90-110% dari jumlah yang tertera pada label
Uji pH
FI <1071> | 6.0-8.0 (target 7.4 isofisiologis)
Uji Kebocoran (Leakage)
FI / Standar Industri | Tidak ada tube yang bocor pada uji tekanan
Uji Bobot Bersih
FI / Regulasi BPOM | ±5% dari bobot nominal
Uji Endotoksin Bakteri
FI <85> / USP <85> | ≤0.5 EU/mL (jika berlaku)

## Slide 20
PRINSIP CPOB DALAM PRODUKSI SALEP MATA
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB/GMP) — BPOM 2018 / WHO GMP
1
Sistem Mutu Industri Farmasi
Kebijakan mutu, manual mutu, prosedur terdokumentasi (SOP). Manajemen risiko mutu sesuai ICH Q9.
2
Personalia
QP (Qualified Person) bersertifikasi. Pelatihan berkelanjutan untuk teknik aseptik, higiene personal, dan GMP.
3
Bangunan & Fasilitas
Ruang Grade A (ISO 5) untuk pengisian. Grade B sebagai latar. HVAC dengan monitoring online. Tekanan positif.
4
Peralatan
Kualifikasi (IQ/OQ/PQ). Kalibrasi terjadwal. SOP pembersihan dan sterilisasi peralatan terdokumentasi.
5
Validasi Proses
Validasi metode sterilisasi, filtrasi, pengisian. Media fill test (process simulation). Re-validasi berkala.
6
Dokumentasi
Batch manufacturing record, CoA, deviation report, change control. Sistem ALCOA+ (Attributable, Legible, etc.).

## Slide 21
VALIDASI PROSES & PENGENDALIAN LINGKUNGAN
Jenis Validasi Proses
Validasi Prospektif
Dilakukan sebelum produksi rutin dimulai. Minimal 3 batch berturut-turut.
Validasi Konkuren
Dilakukan bersamaan produksi rutin pada kondisi tertentu (justifikasi diperlukan).
Validasi Retrospektif
Berdasarkan review data historis batch yang sudah diproduksi.
Validasi Sterilisasi
Heat penetration study, biological indicator (BI), steam penetration.
Media Fill / Process Sim.
Simulasi pengisian aseptik dengan media cair. Kriteria: 0 kontaminasi dari ≥3000 unit.
Monitoring Lingkungan (EM)
Grade | Partikel ≥0.5µm | CFU/m³
A (ISO 5) | ≤3,520 | < 1
B (ISO 5)* | ≤3,520 | 10
C (ISO 7) | ≤352,000 | 100
D (ISO 8) | ≤3,520,000 | 200
• Monitoring partikel: real-time dengan particle counter
• Monitoring mikrobiologi: settle plate (4 jam), active air sampling
• Monitoring suhu & RH: setiap jam selama produksi
• Monitoring tekanan diferensial: ≥10-15 Pa antar ruang
• Rekap data: harian, mingguan, tren bulanan

## Slide 22
PENGEMASAN, PELABELAN & INFORMASI PRODUK
📦 Persyaratan Wadah
Tube aluminium/plastik kedap udara
Kapasitas: 2.5 g, 3.5 g, atau 5 g
Ujung tube dapat dibuka (piercing tip)
Bebas dari kontaminan logam berat
Tidak reaktif terhadap isi (kompatibel)
Steril: disterilisasi sebelum pengisian
🏷️ Informasi Label (BPOM)
Nama produk & konsentrasi
Komposisi lengkap
Nomor registrasi BPOM
No. batch & tanggal produksi
Tanggal kadaluarsa (ED)
Kondisi penyimpanan
Peringatan: 'Untuk Mata Saja / For Ophthalmic Use Only'
🌡️ Kondisi Penyimpanan & Stabilitasi Produk Jadi:
• Suhu: Simpan pada suhu 15-25°C • BUD (Beyond Use Date): 28 hari setelah pertama dibuka • Hindari paparan cahaya langsung dan sumber panas • Shelf Life: 24-36 bulan (sebelum dibuka, sesuai data stabilitas) • Ref: FI Ed.VI, USP-NF, Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2017

## Slide 23
RINGKASAN — FORMULASI SALEP MATA
SALEP
MATA
STERIL
Karakteristik
& Persyaratan
Komponen
Formulasi
Proses
Aseptik
Faktor
Kritis
Mutu &
CPOB

## Slide 24
REFERENSI & DAFTAR PUSTAKA
[1] Departemen Kesehatan RI. (2020). Farmakope Indonesia Edisi VI. Jakarta: Kemenkes RI.
[2] United States Pharmacopoeia-National Formulary (USP 46-NF 41). (2023). Rockville: USP Convention.
[3] British Pharmacopoeia Commission. (2023). British Pharmacopoeia 2023. London: MHRA.
[4] Allen LV Jr., Popovich NG, Ansel HC. (2014). Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems. 10th ed. Philadelphia: Lippincott.
[5] Rowe RC, Sheskey PJ, Quinn ME. (2022). Handbook of Pharmaceutical Excipients. 9th ed. Washington DC: APhA.
[6] Badan POM RI. (2018). Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Jakarta: BPOM.
[7] ICH Q1A(R2). (2003). Stability Testing of New Drug Substances and Products. Geneva: ICH.
[8] WHO. (2009). Annex 5: Model guidance for storage and transport of time and temperature sensitive pharmaceutical products. WHO TRS 961.
[9] Aulton ME, Taylor KMG. (2018). Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. 5th ed. Edinburgh: Elsevier.
[10] Gad SC. (2008). Pharmaceutical Manufacturing Handbook: Production and Processes. Hoboken: Wiley-Interscience.
Prodi S1 Farmasi • Stikes Prima Indonesia • Teknologi Sediaan Farmasi Steril — Formulasi Salep Mata