## Slide 1
FARMASI FISIKA
EMULSI, DISOLUSI OBAT
& DISINTEGRASI TABLET
Pertemuan 9 & 10 | Program Studi S1 Farmasi
Sub CPMK 1 & 2 | Mata Kuliah Farmasi Fisika
Dosen Pengampu
apt. Reski Mulia, M.Farm

## Slide 2
TOPIK PEMBAHASAN
Pertemuan 9
Emulsi – definisi & jenis
Teori Emulsifikasi
HLB & Stabilitas Emulsi
Disolusi – Konsep Dasar
Pertemuan 10
Faktor yang Mempengaruhi Disolusi
Disolusi & Bioavailabilitas
Disintegrasi Tablet/Kapsul
Formulasi & Evaluasi Sediaan

## Slide 3
PERTEMUAN 9
EMULSI & DASAR DISOLUSI OBAT

## Slide 4
EMULSI — DEFINISI & KONSEP DASAR
Emulsi adalah sistem dua fase di mana satu cairan (fase terdispersi) terdistribusi dalam bentuk droplet kecil dalam cairan lain yang tidak saling campur (fase kontinu), distabilkan oleh emulgator.
O/W (oil-in-water)
Minyak sebagai fase terdispersi dalam air; contoh: susu, krim topikal
W/O (water-in-oil)
Air sebagai fase terdispersi dalam minyak; contoh: margarin, krim dingin
Emulsi Ganda (W/O/W)
Fase air terdispersi dalam minyak, kemudian dalam air; digunakan untuk penghantaran terkontrol
Sumber: Allen et al., Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms, 2021; Martin's Physical Pharmacy, 2022

## Slide 5
TEORI EMULSIFIKASI
1
Teori Tegangan Antarmuka
Emulgator menurunkan tegangan antarmuka antara fase minyak dan air, sehingga droplet dapat terbentuk dan dipertahankan.
2
Teori Film Adsorpsi
Emulgator membentuk film kohesif di sekitar droplet, mencegah koalesensi dan mempertahankan dispersi.
3
Teori Listrik Ganda (EDL)
Muatan permukaan droplet menciptakan tolakan elektrostatik yang mencegah penggabungan droplet.
Sumber: Florence & Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy, 2016

## Slide 6
HLB & STABILITAS EMULSI
2
4
6
8
10
12
14
HLB 2–6: W/O Emulsifier
HLB 8–18: O/W Emulsifier
⚗️
Konsentrasi Emulgator
Konsentrasi optimal emulgator penting; terlalu sedikit tidak cukup stabil, terlalu banyak dapat menyebabkan inversi fase.
🌡️
Suhu
Peningkatan suhu menurunkan viskositas, mempercepat pergerakan droplet, dan meningkatkan risiko koalesensi.
⚡
Potensial Zeta
Nilai potensial zeta ≥ ±30 mV menunjukkan stabilitas elektrostatik yang baik pada emulsi.
Sumber: Tadros, T., Emulsions: Formation, Stability, Industrial Applications, 2016

## Slide 7
KONSEP DASAR DISOLUSI OBAT
Disolusi adalah proses pelarutan zat obat dari bentuk padat ke dalam medium cair hingga menjadi larutan, merupakan tahap penting sebelum absorpsi.
Kontak Medium
→
Wettability
→
Difusi Lapisan
→
Larutan Jenuh
→
Absorpsi
Persamaan Noyes-Whitney
dC/dt = D · A · (Cs – C) / h
D = koefisien difusi obat | A = luas permukaan | Cs = kelarutan jenuh | C = konsentrasi bulk | h = tebal lapisan difusi
Sumber: Sumber: Sinko, P.J., Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 8th ed., 2022
Sumber: Sinko, P.J., Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 8th ed., 2022

## Slide 8
SISTEM KLASIFIKASI BIOFARMASI (BCS)
Kelas I | Kelarutan: Tinggi | Permeabilitas: Tinggi
Contoh: Metoprolol, Diltiazem
Ideal — disolusi & absorpsi baik
Kelas II | Kelarutan: Rendah | Permeabilitas: Tinggi
Contoh: Ibuprofen, Fenofibrat
Disolusi jadi faktor penentu bioavailabilitas
Kelas III | Kelarutan: Tinggi | Permeabilitas: Rendah
Contoh: Ranitidine, Acyclovir
Absorpsi menjadi faktor pembatas
Kelas IV | Kelarutan: Rendah | Permeabilitas: Rendah
Contoh: Furosemide, Taxol
Bioavailabilitas sangat rendah — tantangan formulasi
Sumber: FDA BCS Guidance, 2017; Amidon et al., Pharm Res, 1995

## Slide 9
DISOLUSI, KELARUTAN & DIFUSI
KELARUTAN
Equilibrium Property
Jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam volume pelarut tertentu pada suhu dan tekanan tertentu (mol/L atau mg/mL).
Ks = [produk ion] / [reaktan ion]
⟺
DIFUSI
Transport Property
Perpindahan molekul obat dari daerah konsentrasi tinggi (permukaan partikel) ke konsentrasi rendah (bulk medium).
J = -D · (dC/dx)
⟺
DISOLUSI
Kinetic Property
Laju pelarutan partikel padat ke dalam medium; merupakan integrasi antara kelarutan dan difusi.
dC/dt = D·A·Cs/Vh
Sumber: Williams, R.L., et al., Pharm Res, 2013; Sinko, Martin's Physical Pharmacy, 2022

## Slide 10
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU DISOLUSI
🔬
Ukuran Partikel
↓ Ukuran partikel → ↑ Luas permukaan (A) → ↑ Laju disolusi. Mikronisasi & nanosisasi meningkatkan kelarutan.
🌡️
Suhu Medium
↑ Suhu → ↑ Energi kinetik → ↑ Koefisien difusi (D) → ↑ Laju disolusi obat dalam medium.
🌊
Kecepatan Pengadukan
↑ Kecepatan → ↓ Tebal lapisan difusi (h) → ↑ Gradien konsentrasi → ↑ Laju disolusi.
💧
pH & Sifat Medium
pH mempengaruhi ionisasi obat. Obat asam lemah lebih mudah larut di pH basa; sebaliknya untuk basa lemah.
⚗️
Kelarutan Jenuh (Cs)
Cs menentukan driving force disolusi. Dapat ditingkatkan melalui ko-solven, surfaktan, atau modifikasi polimorfisme.
🧪
Polimorfisme Kristal
Bentuk amorf lebih mudah larut daripada kristal. Seleksi polimorf kritis dalam pengembangan formulasi.
Sumber: Dressman & Reppas, Oral Drug Absorption, 2000; Lipinski et al., Adv Drug Deliv Rev, 2012

## Slide 11
DISOLUSI & BIOAVAILABILITAS OBAT
Sediaan Padat
↓
Disintegrasi
↓
Granul/Partikel
↓
Disolusi
↓
Absorpsi GI
↓
Sirkulasi Sistemik
↓
Efek Terapi
Parameter Bioavailabilitas
AUC (Area Under Curve)
Total jumlah obat terserap ke sirkulasi sistemik
Cmax
Konsentrasi plasma puncak; dipengaruhi laju disolusi
Tmax
Waktu mencapai Cmax; lebih pendek jika disolusi cepat
F (Bioavailabilitas)
F = AUC_oral / AUC_iv × 100%; bergantung pada laju disolusi
Sumber: Shargel & Yu, Applied Biopharmaceutics, 2016; Rowland & Tozer, Clinical Pharmacokinetics, 2010

## Slide 12
UJI DISOLUSI DALAM FORMULASI & EVALUASI
Alat Uji Disolusi (Farmakope)
Apparatus I
Keranjang berputar (Basket), 50–100 rpm, untuk tablet & kapsul
Apparatus II
Dayung berputar (Paddle), 50–75 rpm, paling umum digunakan
Apparatus III
Silinder resiprokal, untuk sediaan extended-release
Apparatus IV
Sel aliran (Flow-through), cocok untuk obat kurang larut
Strategi Formulasi untuk Meningkatkan Disolusi
Mikronisasi & nanosisasi partikel obat
Solid dispersion dengan polimer hidrofilik
Penggunaan surfaktan (Polysorbate, SLS)
Kompleksasi dengan siklodekstrin
Amorphous solid dispersion (ASD)
Self-emulsifying drug delivery (SEDDS)
Sumber: Pharmacopoeia Ind. Ed. V, 2020; USP 43-NF38; Blagden et al., Adv Drug Deliv Rev, 2007

## Slide 13
RANGKUMAN PERTEMUAN 9
01
Emulsi adalah sistem dua fase yang distabilkan oleh emulgator; jenisnya: O/W, W/O, dan ganda.
02
Stabilitas emulsi dipengaruhi oleh nilai HLB, konsentrasi emulgator, suhu, dan potensial zeta.
03
Disolusi (Noyes-Whitney) dipengaruhi D, A, Cs, h; merupakan tahap kunci sebelum absorpsi obat.
04
Klasifikasi BCS membantu memprediksi laju absorpsi berdasarkan kelarutan dan permeabilitas obat.
05
Disolusi berpengaruh langsung pada bioavailabilitas (AUC, Cmax, Tmax) dan efektivitas terapi.

## Slide 14
PERTEMUAN 10
DISINTEGRASI TABLET & KAPSUL
Sub CPMK 2 — Disintegrasi dalam Sistem Farmasi

## Slide 15
KONSEP DASAR DISINTEGRASI
Disintegrasi adalah proses hancurnya tablet atau kapsul menjadi partikel-partikel kecil ketika berkontak dengan cairan — merupakan tahap awal sebelum disolusi dan absorpsi obat.
Tablet/Kapsul
→
Wetting
→
Water Penetration
→
Swelling Disintegrant
↙
Fragmentation
→
Granul/Partikel
→
Disolusi → Absorpsi
Mekanisme Disintegrasi melibatkan: Wicking → Swelling → Straining → Recovery of Deformation
Sumber: Augsburger & Hoag, Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, 2017; Bonfilio et al., Molecules, 2020

## Slide 16
JENIS & MEKANISME DISINTEGRAN
Starch (Pati Jagung)
Mekanisme: Swelling & wicking
Konsentrasi: 5–20%
Contoh aplikasi: Tablet konvensional
Croscarmellose Na (CCS)
Mekanisme: Swelling + kapiler
Konsentrasi: 1–5%
Contoh aplikasi: Tablet cetak langsung
Sodium Starch Glycolate
Mekanisme: Super swelling
Konsentrasi: 2–8%
Contoh aplikasi: Tablet, kapsul
Crospovidone (PVPP)
Mekanisme: Wicking & kapiler
Konsentrasi: 1–5%
Contoh aplikasi: Tablet effervescent
MCC (Avicel)
Mekanisme: Deformasi elastis
Konsentrasi: 10–30%
Contoh aplikasi: Direct compression
Alginat Natrium
Mekanisme: Swelling hidrogen
Konsentrasi: 5–10%
Contoh aplikasi: Sediaan mukoadhesif
Sumber: Rowe, Sheskey & Quinn, Handbook of Pharmaceutical Excipients, 8th ed., 2017

## Slide 17
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISINTEGRASI
⚙️
Tekanan Kompresi
Tekanan tinggi meningkatkan kekerasan tablet, memperlambat penetrasi air, dan memperpanjang waktu disintegrasi.
↑ Tekanan → ↑ Waktu disintegrasi
🧪
Jenis Disintegran
Disintegran superdisintegran (CCS, SSG, PVPP) bekerja jauh lebih cepat pada konsentrasi lebih rendah.
Superdisintegran > Starch konvensional
💧
pH Medium
pH lambung (1–2) vs usus (6–8) mempengaruhi laju wetting, swelling disintegran, dan ionisasi obat.
Kritis untuk sediaan enteric-coated
🌡️
Suhu Medium
Suhu 37°C (simulasi fisiologis) meningkatkan laju difusi air, mempercepat swelling, dan disintegrasi.
Suhu ↑ → Disintegrasi lebih cepat
Sumber: Kibbe, Handbook of Pharmaceutical Excipients; Augsburger & Hoag, Pharm Dosage Forms, 2017

## Slide 18
DISINTEGRASI → DISOLUSI → ABSORPSI
Disintegrasi memperbesar luas permukaan partikel, sehingga mempercepat disolusi. Disolusi yang cepat meningkatkan konsentrasi obat di GI tract, mempercepat absorpsi dan meningkatkan bioavailabilitas.
DISINTEGRASI
Tablet hancur menjadi granul/partikel kecil
Luas permukaan meningkat dramatically
Waktu disintegrasi: 5–30 menit (FI)
Dipengaruhi: disintegran, tekanan, medium
→
DISOLUSI
Partikel kecil larut lebih cepat (∝ 1/r)
Konsentrasi di GI tract meningkat
Laju = D·A·(Cs-C)/h (Noyes-Whitney)
Dipengaruhi: pH, agitasi, suhu
→
ABSORPSI
Difusi melintasi membran GI
Distribusi ke sirkulasi sistemik
Kadar plasma mencapai Cmax
Efek terapi tercapai jika ≥ MEC
Sumber: Dressman & Reppas, Oral Drug Absorption, 2000; Shargel & Yu, Applied Biopharmaceutics, 2016

## Slide 19
UJI DISINTEGRASI — STANDAR FARMAKOPE
Batas Waktu Disintegrasi (Farmakope Indonesia Ed. VI & USP 43)
Jenis Sediaan | Medium | Waktu Maks.
Tablet tidak bersalut | Air / larutan HCl 0.1 N, 37°C | ≤ 15 menit
Tablet salut gula | Air, 37°C | ≤ 30 menit
Tablet salut enterik | HCl 0.1 N (2 jam), buffer pH 6.8 | Tidak hancur dalam asam; hancur ≤ 60 menit pH 6.8
Kapsul keras | Air / HCl 0.1 N, 37°C | ≤ 30 menit
Tablet effervescent | Air suling, 15–25°C | ≤ 5 menit
Prosedur & Ketentuan Pengujian
6 tablet diuji simultan; semua harus disintegrasi dalam waktu yang ditentukan.
Alat: keranjang vertikal bergerak naik-turun (2 cm, 29–32 siklus/menit).
Cakram penahan dipasang di atas tablet untuk memastikan kontak medium yang optimal.
Jika 1–2 tablet gagal, uji diulang dengan 12 tablet; ≥ 10 dari 18 harus memenuhi syarat.
Sumber: FI Ed. VI, 2020; USP 43-NF38; Augsburger & Hoag, Pharmaceutical Dosage Forms, 2017

## Slide 20
FORMULASI SEDIAAN PADAT
Komponen & Peran dalam Formulasi Tablet
Zat Aktif (API)
Komponen utama berkhasiat; sifat fisikokimia menentukan strategi formulasi.
Pengisi (Diluent)
MCC, laktosa, kalsium fosfat; memberikan bulk dan memperbaiki kompresibilitas.
Pengikat (Binder)
PVP, HPMC, amilum; mengikat partikel agar tablet terbentuk dan tahan.
Disintegran
CCS, SSG, crospovidone; membantu hancurnya tablet setelah ditelan.
Lubrikan
Mg stearat, talc; mengurangi gesekan saat ejeksi tablet dari cetakan.
Glidan
Aerosil (SiO₂ koloid); meningkatkan sifat alir granul/serbuk sebelum kompresi.
Metode Pembuatan Tablet
Granulasi Basah: Kualitas tinggi; cocok API sensitif
Granulasi Kering: Untuk API sensitif panas/air
Cetak Langsung: Paling efisien; membutuhkan eksipien khusus
Sumber: Rowe, Sheskey & Quinn, Handbook of Pharmaceutical Excipients, 8th ed., 2017

## Slide 21
DISINTEGRASI & KINERJA SEDIAAN FARMASI
Skenario Waktu Disintegrasi vs Kinerja Sediaan
⚠️
Terlalu Lambat
Obat tidak sempat larut sebelum melewati usus
Bioavailabilitas rendah
Kegagalan terapi klinis
Contoh: tablet keras overcompressed
✅
Optimal
Laju disolusi optimal sesuai Noyes-Whitney
Bioavailabilitas tinggi (F meningkat)
Efek terapi tercapai tepat waktu
Kinerja sediaan sesuai spesifikasi
⚡
Terlalu Cepat
Pelepasan obat tidak terkontrol
Peningkatan efek samping toksik
Kehilangan efek lepas lambat
Contoh: sediaan SR yang disintegran berlebih
Optimasi waktu disintegrasi adalah kunci keseimbangan antara stabilitas, keamanan, dan efektivitas sediaan farmasi.
Sumber: Aulton & Taylor, Pharmaceutics: Science of Dosage Form Design, 2013; ICH Q6A Guideline

## Slide 22
IN VITRO – IN VIVO CORRELATION (IVIVC)
IVIVC menghubungkan profil disolusi in vitro (uji laboratorium) dengan profil absorpsi in vivo (respon biologis pada tubuh), penting untuk memprediksi bioavailabilitas tanpa uji klinis berulang.
Level A
Korelasi point-to-point antara profil disolusi in vitro dan profil absorpsi in vivo. Level paling bermakna.
Penggunaan: Perpanjangan hak eksklusif, penghindaran uji bioekivalen
Level B
Korelasi antara MDT (mean dissolution time) in vitro dan MRT (mean residence time) in vivo.
Penggunaan: Informatif tapi kurang diakui regulasi
Level C
Korelasi antara satu parameter disolusi (misal Q30) dengan satu parameter PK (Cmax atau AUC).
Penggunaan: Paling sederhana; digunakan untuk formulasi awal
Sumber: FDA Guidance for Industry: IVIVC Studies for Immediate Release Oral Forms, 2022

## Slide 23
APLIKASI KLINIS & REGULASI
⚖️
Uji Bioekivalensi (BE)
Dua formulasi bioekivalen jika AUC dan Cmax dalam rentang 80–125% (90% CI). Uji disolusi dan disintegrasi menjadi data pendukung kritis.
🏛️
Obat Generik & BPOM
BPOM/FDA mensyaratkan profil disolusi komparatif (f2 ≥ 50) antara produk generik dan inovator sebagai bukti ekivalensi farmasetika.
⏱️
Formulasi Extended-Release
Kontrol disintegrasi dan disolusi digunakan untuk mencapai profil pelepasan terkontrol (HPMC matrix, coated pellet, osmotic pump).
💨
Fast Disintegrating Tablet (FDT)
Tablet ODT hancur dalam ≤ 30 detik dalam mulut; menggunakan liofilisasi, co-processing, atau freeze-drying untuk laju disintegrasi ultra-cepat.
Sumber: WHO Technical Report Series 937, 2006; BPOM RI Perka No. 17/2022; FDA Bioequivalence Guidance, 2022

## Slide 24
RANGKUMAN PERTEMUAN 10
01
Disintegrasi: hancurnya tablet/kapsul menjadi partikel kecil (wetting → swelling → fragmentation).
02
Disintegran (CCS, SSG, PVPP) dan tekanan kompresi adalah faktor kunci waktu disintegrasi.
03
Disintegrasi → Disolusi → Absorpsi: rantai proses biofarmasi yang menentukan bioavailabilitas.
04
Uji disintegrasi mengikuti standar FI/USP; batas waktu bervariasi sesuai jenis sediaan.
05
IVIVC (Level A/B/C) menghubungkan profil disolusi in vitro dengan respons farmakokinetik in vivo.

## Slide 25
REFERENSI & PENUTUP
Daftar Pustaka Utama
Sinko, P.J. (2022). Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 8th Ed. LWW.
Rowe, R.C., Sheskey, P.J., & Quinn, M.E. (2017). Handbook of Pharmaceutical Excipients. 8th Ed.
Augsburger, L.L. & Hoag, S.W. (2017). Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets. 3rd Ed. Informa.
Shargel, L. & Yu, A.B.C. (2016). Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics. 7th Ed. McGraw-Hill.
Tadros, T. (2016). Emulsions: Formation, Stability, Industrial Applications. De Gruyter.
Farmakope Indonesia Edisi VI. (2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
FDA Guidance for Industry: Waiver of In Vivo Bioavailability Based on BCS. (2017). US FDA.
BPOM RI Peraturan Kepala No. 17/2022 tentang Pedoman Uji Bioekivalensi.
STIKES Prima Indonesia | Program Studi S1 Farmasi | Mata Kuliah Farmasi Fisika | Pertemuan 9& 10