## Slide 1: Validasi konkuren
Apt. Yoky Elfadri, M.Farm
Dosen Pengampu

## Slide 2: Dfinisi
Validasi yang dilakukan pada kondisi di luar kebiasaan, dijustifikasi berdasar manfaat besar bagi pasien, dimana pelaksanaan protocol validasi dilakukan bersamaan dengan batch valdasi yang akan dipasarkan.

## Slide 3
Dalam kondisi di luar kebiasaan, ketika ada rasio manfaat-risiko yang besar bagi pasien, dimungkinkan untuk tidak menyelesaikan program validasi sebelum produksi rutin dilaksanakan, maka validasi konkuren dapat digunakan. Namun, keputusan untuk melakukan validasi konkuren harus dijustifikasi dan disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta didokumentasikan secara jelas dalam RIV dan disetujui oleh Penanggung Jawab Pemastian Mutu.

## Slide 4
Jika pendekatan validasi konkuren telah diadopsi, seharusnya tersedia data yang memadai untuk mendukung kesimpulan bahwa tiap batch produk yang dihasilkan seragam dan memenuhi kriteria keberterimaan. Hasil dan kesimpulan seharusnya didokumentasikan secara formal dan tersedia bagi Penanggung Jawab Pemastian Mutu untuk pelulusan batch.

## Slide 5
Prinsip Utama Validasi Konkuren
Kondisi Khusus: Umumnya digunakan saat produksi rutin telah berjalan, namun validasi prospektif belum dilakukan atau dalam kasus obat yatim (orphan drugs) dengan jumlah produksi sangat terbatas.
Evaluasi Real-Time: Data kritis dari parameter proses dipantau dan dievaluasi secara langsung selama pembuatan bets berjalan untuk memastikan kesesuaian mutu.
Jumlah Bets: Membutuhkan data dari minimal 3 bets berturut-turut yang memenuhi seluruh spesifikasi untuk membuktikan konsistensi. Jika dalam prosesnya satu bets pertama memenuhi spesifikasi, produk tersebut sudah bisa dilepas untuk didistribusikan.

## Slide 6
Prosedur Pelaksanaan
Pembuatan Protokol: Disusun protokol validasi yang merinci parameter proses kritis (CPP) dan atribut mutu kritis (CQA) yang harus disetujui oleh penanggung jawab pemastian mutu.
Pemantauan dan Pengumpulan Data: Selama proses produksi berjalan, dilakukan pencatatan data secara intensif.
Analisis Hasil: Data dievaluasi secara statistik untuk memastikan bahwa prosedur produksi secara andal menghasilkan produk yang memenuhi standar.
Laporan Akhir: Disusun laporan validasi yang menyatakan kesimpulan apakah proses terkendali dan konsisten