## Slide 1: Validasi Pembersihan
Apt. Yoky Elfadri
Dosen pengampu

## Slide 2: Definisi
Tindakan pembuktian yang didokumentasikan untuk menghilangkan produk sebelumnya atau bahan pembersih yang dipakai pada peralatan sampai batas residu maksimum yang secara sains dianggap aman.

## Slide 3
Residu Produk: Memastikan sisa bahan aktif obat sebelumnya berada jauh di bawah batas aman.
Residu Agen Pembersih: Memastikan tidak ada sisa deterjen atau bahan kimia pembersih yang menempel pada alat.
Cemaran Mikroba: Mengendalikan jumlah mikroorganisme agar memenuhi batas parameter higienitas peralatan steril maupun non-steril.
Parameter Penting yang Dievaluasi

## Slide 4
Kriteria Penerimaan Residu
Untuk menentukan batas residu yang dapat diterima, industri umumnya menggunakan perhitungan berbasis toksikologi atau standar industri:
Kriteria (10 ppm): Merupakan standar umum yang mensyaratkan residu produk sebelumnya tidak lebih dari 10 mg per liter pada produk obat berikutnya.
Dosis Terapeutik: Residu dari produk sebelumnya tidak boleh lebih dari 0,1% dari dosis harian terkecil produk obat berikutnya (berdasarkan berat terkecil).

## Slide 5
Metode Pengambilan Sampel (Sampling)
Metode Usap (Swab Sampling): Pengambilan sampel dengan mengusap area permukaan alat tertentu yang bersentuhan langsung dengan produk. Paling sering digunakan untuk residu yang sukar larut atau menempel kuat.
Metode Bilas (Rinse Sampling): Pengambilan sampel dengan membilas permukaan alat menggunakan pelarut atau air murni (Purified Water). Efektif untuk area alat yang sulit dijangkau.

## Slide 6
Tahapan Pelaksanaan
Penyusunan Protokol: Menetapkan prosedur pembersihan, parameter kritis (suhu, konsentrasi deterjen, waktu kontak), dan kriteria penerimaan yang harus ditandatangani oleh Pemastian Mutu (QA).
Ujian Pendahuluan (Dry Run): Memastikan bahwa operator telah terlatih dan metode pembersihan dijalankan sesuai prosedur.
Pengambilan Sampel Aktual: Melakukan validasi selama tiga kali proses pembersihan berturut-turut dengan hasil yang konsisten.
Pembuatan Laporan (Report): Mendokumentasikan seluruh hasil analisis laboratorium dari sampel usap/bilas dan mengevaluasinya