## Slide 1: Validasi Kualitatif & Kuantitatif metabolit sekunder
apt. Yoky Elfadri, M.Farm
Dosen Pengampu

## Slide 2
Validasi metode analisis untuk senyawa metabolit sekunder adalah proses pembuktian bahwa parameter analitik (seperti akurasi dan presisi) sesuai untuk tujuan penggunaannya. Ini terbagi menjadi dua analisis utama: Kualitatif (identifikasi jenis senyawa) dan Kuantitatif (penetapan kadar senyawa) menggunakan instrumen seperti Kromatografi (HPLC, GC) atau Spektrofotometri

## Slide 3: Kualitatif
Tujuan: Mengidentifikasi golongan senyawa metabolit sekunder (seperti Alkaloid, Flavonoid, Saponin, Tanin, atau Fenolik) yang ada dalam sampel
Metode Utama:Uji Warna/Reaksi Tabung: Terbentuknya perubahan warna atau endapan spesifik.
Thin Layer Chromatography (Kromatografi Lapis Tipis/KLT): Pemisahan komponen berdasarkan kepolaran dengan penampam noda spesifik
Parameter Validasi: Umumnya berupa selektivitas/spesifikasi, memastikan bahwa noda atau warna yang muncul benar-benar berasal dari senyawa target tanpa gangguan matriks lain

## Slide 5: Parameter kuantitatif
Presisi (Keterulangan): Ukuran yang menunjukkan kedekatan antara serangkaian hasil pengukuran dari sampel yang homogen. Simpangan Baku Relatif (RSD ≤ 2%)
Akurasi (Ketepatan): Kemampuan metode untuk mengukur kedekatan antara nilai yang diperoleh dengan nilai sebenarnya (persen perolehan kembali / recovery). % Recovery (biasanya 98–102%)
Linearitas & Rentang: Kemampuan metode untuk memperoleh hasil uji yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Biasanya diwakili oleh nilai koefisien korelasi (r ≥ 0,999)
Batas Deteksi (LOD): Jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi, meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi.
Batas Kuantifikasi (LOQ): Jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima.
Spesifisitas / Selektivitas: Kemampuan metode untuk mengukur analit yang dituju secara tepat di tengah komponen lain dalam matriks campuran.

## Slide 6: CONTOH KASUS
1. Presisi (Precision)
Presisi adalah ukuran kedekatan antara serangkaian pengukuran dari sampel yang homogen. Biasanya dievaluasi sebagai Simpangan Baku Relatif (RSD / Relative Standard Deviation) atau Koefisien Variasi (CV).
Rumus: RSD % = ( simpangan baku (SD)/ RATA-RATA) X 100%
Contoh: Hasil penetapan kadar Parasetamol (mg/mL) sebanyak 5 kali replikasi: 99,5; 100,2; 98,9; 101,0; 99,8.
  Rata-rata = 99,88 mg/mL
  SD = 0,812

## Slide 7
2. Akurasi (Accuracy)
Akurasi adalah kedekatan antara hasil uji dengan nilai yang sebenarnya (nilai teoritis). Biasanya dievaluasi melalui uji perolehan kembali (Recovery).
Rumus:
Contoh: Pada sampel denganspike (penambahan) Parasetamol murni 10,0 mg, hasil yang terukur di alat adalah 9,8 mg.
  Recovery (%) = 9,8/10 X 100% = 98%
Kriteria Penerimaan: Umumnya berada di rentang 98,0% - 102,0% untuk zat aktif obat

## Slide 8
Linearitas menunjukkan kemampuan metode analisis untuk memperoleh hasil uji yang proporsional dengan konsentrasi analit dalam kisaran tertentu. Dievaluasi dengan kurva kalibrasi dan koefisien korelasi
Contoh: Dibuat seri konsentrasi (1, 2, 3, 4, 5 ppm) dan diperoleh persamaan regresi linier (y = 2500x + 50) dengan nilai koefisien korelasi (r) = 0,9995.
Kriteria Penerimaan: Nilai 𝑟 ≥ 0,999

## Slide 9
Sebuah metode analisis untuk mengukur konsentrasi logam menghasilkan persamaan kurva kalibrasi: (y = 0,05x + 0,02). Berdasarkan perhitungan statistik, nilai simpangan baku (SD) dari respon adalah 0,005.
Perhitungan LOD
3,3 x SD / B
SD: standart deviasi
B kemiringan (slope)

## Slide 10
Sebuah metode analisis untuk mengukur konsentrasi logam menghasilkan persamaan kurva kalibrasi: (y = 0,05x + 0,02). Berdasarkan perhitungan statistik, nilai simpangan baku (\(SD\)) dari respon adalah 0,005.
LOQ : 10 X SD/B